## Slide 1
EL ALMIDÓN EN LAS COLAS PARA FABRICACIÓN DE CARTÓN

## Slide 2
PRODUCTOS QUE INTERVIENEN EN LA PREPARACIÓN DE UNA COLA DE ALMIDÓN
ALMIDÓN
AGUA
SOSA CAÚSTICA
BÓRAX
ANTIFERMENTOS
OTROS PRODUCTOS

## Slide 3
FORMA NATURAL DE ALMACENAR ENERGÍA POR FOTOSÍNTESIS
CARBOHIDRATO NATURAL
DENSO,GRÁNULOS PEQUEÑOS
EL ALMIDÓN: QUE ES ?

## Slide 4
MAÍZ
TRIGO
PATATA
TAPIOCA
YUCA
OTROS (ARROZ, SAGÚ)
Los almidones de maíz y trigo son los mas utilizados para la fabricación de colas
EL ALMIDÓN: PROCEDENCIA

## Slide 5
Almidón
Proteína
Cáscara
(Fibra)
Germen
EL ALMIDÓN: Origen del almidón

## Slide 6
Se presenta en forma de polvo blanco de textura suave
EL ALMIDÓN: ASPECTO

## Slide 7
Biodegradable
Materia prima renovable
Económico (aprox. 5% del precio del cartón ondulado)
EL ALMIDÓN: PORQUE SU EMPLEO

## Slide 8
La amilosa y amilopectina son dos moléculas que forman el almidón (carbohidratos complejos).
Ambas se componen de cadenas largas de moléculas de glucosa.
Sobre el 25% de la mayoría de los almidones es amilosa y el 75% amilopectina.
FRACCIONES DEL ALMIDÓN

## Slide 9
La capacidad o fuerza del pegado de un adhesivo de Almidón, viene definido por el contenido en Amilosa de ese almidón
Existen almidones modificados por medios físicos y químicos, fosfatación y dextrinación, y también modificados genéticamente para conseguir aumentar el contenido en amilosa y consecuentemente su poder de pegado
Son almidones caros y usados para el pegado de papeles de alto gramaje, como agricultura…
FRACCIONES DEL ALMIDÓN

## Slide 10
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALMIDONES NATIVOS

## Slide 11
ALMIDÓN DE MAIZ
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALMIDONES NATIVOS
ALMIDÓN DE TRIGO

## Slide 12
A-MAKAL B-CAMOTE C-YUCA D-SAGU
CARACTERÍSTICAS DE LOS ALMIDONES NATIVOS

## Slide 13
AMILOSA
Estructura lineal
Conformación espacial helicoidal
FRACCIONES DEL ALMIDÓN
AMILOPECTINA
Estructura muy ramificada

## Slide 14
ALMIDÓN
SIRVE DE SOPORTE Y TRANSPORTE AL ALMIDÓN CRUDO
CONFIERE VISCOSIDAD A LA COLA
RETIENE EL AGUA PARA EL ALMIDÓN CRUDO (ABSORBE 20 VECES SU PESO EN AGUA)
CONTROLA LA ABSORCION DE AGUA DEL MEDIUM
PROPORCIONA TACK ó AGARRE
CARRIER O PORTADOR
ABSORBE EL AGUA PARA EL INICIO DEL PEGADO
AL GELATINIZAR FORMA PARTE DEL ADHESIVO
ALMIDÓN CRUDO
EL ALMIDÓN EN LA COLA

## Slide 15
EL ALMIDÓN SE PUEDE SUMINISTRAR A GRANEL, BIG BAG, SILO
USO EN LA PLANTA DEL ALMIDÓN

## Slide 16
Sistema con cabrestante y rosca de alimentación a tanque de Preparación
USO DEL ALMIDÓN EN BIG BAGS

## Slide 17
Configuración clásica de un silo de Almidón y tanque de sosa caústica
USO DEL ALMIDÓN:SILOS

## Slide 18
RESISTENCIA A LA ALCALINIDAD
Mide la resistencia a la sosa del almidón y puede afectar al punto de gel.
Valores recomendados 7.5 / 9.5 min. Brabender
CONTENIDO EN HUMEDAD
Menor del 13%
Pagamos agua a precio de almidón
PROTEINAS 0.2 /0.4 % PESO
Directamente relacionadas con la formación
de espumas.
PROCESO CONTROLADO
PARÁMETROS A CONTROLAR EN EL ALMIDÓN

## Slide 19
VISCOAMILOGRAMA BRABENDER

## Slide 20
BASCULA HALÓGENA

## Slide 21
PORCENTAJE ALTO DE PROTEINAS
VELOCIDAD EXCESIVA DE FLUIDO
FORMACIÓN DE ESPUMAS